杜亚485电机驱动使用说明（Software Setup Guide）

- 驱动介绍

驱动将杜亚485电机集成进入Control4智能系统中，支持杜亚485开合帘和卷帘，用户需要购买激活码激活此驱动进行使用。支持网络控制。

Note：此文档仅对网关在Control4智能系统内的操作设置进行描述，其本身系统参数、硬件连线请参考厂家提供的使用说明，可参考驱动内的Documentation内的配置说明

如果对卷帘设备设置行程建议使用杜亚遥控器进行设置，避免总线数据异常导致卷帘被卷过卡坏

设置窗帘ID

- 使用杜亚提供的调试工具进行设置

- 使用驱动设置，详细操作见下方ID设置操作

- 驱动特性

- 驱动需要OS2.9或更高版本；

- 用户需要购买激活码激活驱动，才能正常使用，激活方法请阅读“驱动激活”章节；

- 驱动支持所有所有控制命令，但由于不同室内机性能的局限，某些模式可能无法正常使用，此时需要在属性栏进行配置，具体方法见“属性介绍”；

- 在此，我们强烈建议用户在实际现场安装使用之前，先遵循本文档中的使用说明，自行测试使用，从而熟悉本产品在Control4智能系统内的操作设置，更好的为实施工程做好准备；

- 杜亚电机使用安装方法请咨询杜亚官方技术支持人员；

- 操作指南

Note：添加驱动之前，用户需要确认设备间的连线已经可靠无误

- 添加设备

用户需访问网站www.insona.cc下载相应的设备驱动，分别是：

Dooya_485_Service.c4z ：		网关设备的必需驱动，提供网络数据服务

inSona_BlindV2.c4z ：		       窗帘电机驱动

将用户自己需要的驱动拷贝到用户目录下；打开Composer，点击Driver->Add Driver，选择Drivers目录下的对应驱动进行加载；

- 属性介绍

下图为网关驱动的属性

- License :					驱动的激活码

- Debug Mode ：			日志信息输出控制

- Active Status : 			驱动激活码状态

- Driver Version : 			驱动版本信息

下图为设备驱动的属性

- Device ID ：				电机地址

- Debug Mode ：				日志信息输出控制

- Blind Level ：				当前电机行程

- Blind Status ：				当前电机状态

- UP DOWN Invert ：			电机正反转设置

- Log Level ：					日志等级

- Driver Version : 				驱动版本信息

- Blind ID Status:            电机ID设置情况

设备驱动Actions

- Set Device Address      设置ID按键

- Set Up Level            设置上行程（对卷帘有效）

- Set Down Level        设置下行程（对卷帘有效,）

- Delete Motor Level     删除电机行程

- Restore To Factory      设备恢复出厂

- 使用说明

- 驱动激活

- 试用激活码：EOLHK-8W2RT-O7X75-0MHTH-GX0AC

将激活码复制到Properties界面里的License 一栏，选择set，在Action界面里激活：

Active license：激活注册码

Remove license：移除注册码

Trial license：试用注册码

Note：当注册码为试用注册码，用户只能点击Trial license，进行试用，为期30天。当注册码为正式注册码，用户能够点击Active license进行激活。

用户可以在Properties界面里的Active Status一栏查看注册码状态

Not Active: 默认状态

Actived: 注册码已激活

Removed: 注册码已被移除

Trial: 注册码正在试用

Failed：注册码激活失败

- 配置说明

- 若采用串口通信方式时，将网关驱动串口Connection连接至实际物理连接的串口号，比如网关串口与主机串口1相连，就做如图所示连接；

如果通过IP转485模块需要配置控制方式为网络控制

同时需要配置IP转485模块

网转串口模块配置

设备服务模式：TCP Server

端口：1024

串口配置：9600 8 none 1 none

- 电机ID设置方法

现在驱动属性“Device ID” 填写设置的ID 如“1”

通过电机ID按键触发设置ID状态，详情咨询杜亚官方电机ID设置方法

也可以不通过ID按键直接电机SET Device Address设置，需要注意的是如果通过直接发送命令设置的时候，一条总线上只能连接一台电机，不能多台电机同时在线，多台电机同时在线需要通过ID按钮识别设置

如驱动显示如上图所示文字

请到Actions里面点击Set Device Address

如设置成功则显示

通过Composer控制走一遍电机，使电机具备行程

设置电机ID也可以通过杜亚提供工具设置，具体操作咨询杜亚官方

设置要求高位 低位ID需要一致，设完ID填入驱动属性即可

- 设备之间的连接为驱动添加时自动添加，若用户发现连接未正常连接，请自行手动连接，连接如下图所示；

- 其余控制界面与事件编程均是Control4原生界面；